## Slide 1: KOCH RED
Курсова работа на Ивайло георгиев, димитър дамянов и георги демирев
Предмет: карх
Преподавател: маг. инж. росен витанов

## Slide 2: задание
Ми… BATTLEBOT
  -количка с резачка
  -дистанционно управление от телефон

## Slide 3: описание
Телефон се свързва с bluetooth модул, трансфериращ командите към контролер, който ги обработва и подава сигнал за движение към моторите на шасито и този на оръжието.

## Slide 4: Блок схема
Захранващ блок
Arduino Uno
hc05
l298n
DC motor 12V
DC motor 12V
DC motor 18V
relay

## Slide 5: Използвани компоненти
Arduino Uno
L298n motor driver
Hc05 Bluetooth module
2 x 12V dc motors
1 x 18V dc motor
Relay, controlling the 18V motor
2 x 1KΩ resistors

## Slide 6: FUN FACT
През ръцете ни минаха 4 аrduino-та и 3 bluetooth модула

## Slide 7: Възникнали проблеми
Едно от ардуинотата окаси Vin-а с output-а на 3.3 волта и пускаше 12 волта на блутут модула, който работи до max 6.
Друго не щеше да работи със свързан Vin.
‘‘Някяк си’’ вторият блутут модул се оказа свързан директно към акумолатора.
На 2 от ардуинатата не можеше да се качи кода.
Still undiagnosed – по време на битката ардуиното изгоря.